## Slide 1
全动飞行模拟视景系统中
数据交换子系统的设计与实现
2023年硕士毕业论文答辩
答辩人： | 陈氢
学号： | MF21320019
指导老师： | 冯桂焕副教授
答辩时间： | 2023.05.22

## Slide 2
目
录
01
选题背景
相关技术
02
需求分析与设计
03
系统实现
04
测试与优化
05
总结与展望
06
Notes: 01 2分半 02 半分钟 03 3分钟 04 1分钟 05 2分钟 06 1分钟

## Slide 3
系统实现
测试与优化
选题背景
相关技术
需求分析
与设计
全动飞行模拟视景系统
全动飞行模拟机
飞行员必备日常训练项目
各型号飞机必须有对应模拟机
提供能搭载于训练用模拟机上的视景系统。
全动飞行模拟机的国产化的重要组成部分。
现存问题
设备全部依赖进口，成本高、风险高。
国产大飞机C919已经问世，对应模拟机仍需进口。
项目意义
总结与展望
Notes: 日常接触到的飞行模拟，大名鼎鼎的微软飞行模拟，游戏厅里设备，供娱乐消遣。
全动飞行模拟机是飞行员的专业训练设备
仿真机是核心，视景系统是负责视觉效果。
目前的问题是依赖进口，C919的模拟机仍是CAE公司产品
意义一方面搭载于现有的模拟机上，另一方面可以成为国产的重要组成部分。

## Slide 4
系统实现
测试与优化
选题背景
相关技术
需求分析
与设计
总结与展望
数据交换子系统
CAE仿真机
视景系统
飞机位置、飞行姿态、灯光、天气......
碰撞信息、地形信息...
进口仿真机并不对外开放接口，需要探索其指令交换协议，才能基于其开发视景系统。
视景系统需要适配多种仿真机的能力。能够使用主流厂商不同协议的指令。
Notes: CAE协议并不对外开放，

## Slide 5
总结与展望
选题背景
相关技术
分析与设计
数据交换子系统
CAE仿真机
视景系统
飞机位置、飞行姿态、灯光、天气、异常情况模拟......
碰撞信息、地形信息...
仿真机：原始数据包 + 自拟数据组织结构
视景系统：TCP协议
详细设计与
实现
原始数据包字段 | 长度
Ethernet header | 14 bytes
CAE header | 16 bytes
message number | 4 bytes
visual header | 8 bytes
visual data | x bytes
termination | 4 bytes
现存问题
Notes: 数据交换子系统负责仿真机与视景系统间的沟通，是驱动视景系统的基础，开发过程中依赖的是目前国内最多的CAE仿真机。
存在的问题是....，需要一个翻译官来使底层语言与高层语言沟通。

## Slide 6
总结与展望
选题背景
相关技术
分析与设计
相关技术
Win平台访问底层网络
绕过OS协议栈与网卡设备交互
收发仿真机原始数据帧
WinPcap架构
WireShark
航空坐标系
V-Sync垂直同步
ProtoBuffer协议
谷歌提供的数据序列化协议
Varint高效编码方式
二进制协议，序列化反序列化速度极快
网络封包分析工具
截取仿真机数据帧进行分析
同步显示设备刷新率与
渲染和逻辑执行频率
减少画面撕裂现象
飞机自身坐标系
经纬高坐标系
地心地固坐标系
东北天坐标系
详细设计与
实现

## Slide 7
总结与展望
选题背景
技术综述
仿真机数据帧分析
分析与设计
详细设计与
实现
数据帧字段 | 长度
Ethernet Header | 14 bytes
CAE Header | 16 bytes
Message Number | 4 bytes
Visual Header | 8 bytes
Command1-N | x bytes
Termination | 4 bytes
Command字段 | 长度
Opcode | 1 bytes
Channel | 1 bytes
Size | 2 bytes
CS Number | 4 bytes
Data | x bytes
分析过程中有一份相关文档做参考，鉴于其年代古老，正确性需要结合WireShark截取的数据帧验证。
数 据 帧 示 意
首先成功确认了数据帧和其中指令部分的数据组织结构。特别注意数据帧中仅含有以太网协议头。

## Slide 8
总结与展望
选题背景
相关技术
分析与设计
详细设计与
实现
文档中具体指令字段的正确性同样需要验证。仿真机的数据并没有经过任何交换协议的变换，即可以使用定义好的结构体直接实现反序列化。以代号为21H的指令为例。但其中使用了自定义的数字表示方式，需要进一步转换。
具体指令分析
PACKET_21H
{
Header_Common header;
UInt32 latitude_msw;
UInt32 latitude_lsw;
UInt32 longitude_msw;
UInt32 longitude_lsw;
SInt32 altitude;
SInt32 roll;
SInt32 pitch;
SInt32 yaw;
}

## Slide 9
总结与展望
选题背景
相关技术
需求分析 - 非功能需求
分析与设计
需求名称 | 需求描述
运行帧率 | 飞行画面在 60Hz 以上才不会产生明显操作延迟感，因此要求初期在真实 FFS 设备上能够达到最低 60Hz 的帧率。日后经优化能够达到 100Hz 以上。
可靠性 | 一节飞行训练课约为 50 分钟，要求视景系统在连续运行 50 分钟期间不出现明显的帧率下降现象。
可扩展性 | 由于现存各厂商的仿真机均自定义数据包组织结构，数据交换子系统应体现仿真机侧无关性，方便在各类仿真机上搭载。
详细设计与
实现

## Slide 10
总结与展望
选题背景
相关技术
系统边界设计
分析与设计
根据飞行员操作生成数据
根据FFS逻辑线程执行结果进行渲染
场景资源加载
详细设计与
实现

## Slide 11
总结与展望
选题背景
相关技术
总
体
架
构
设
计
分析与设计
详细设计与
实现

## Slide 12
总结与展望
选题背景
相关技术
仿真机侧数据交换模块
分析与设计
详细设计与
实现
链路层连接
protobuffer
转换器注册
经纬度与笛卡尔
与图像生成器沟通

## Slide 13
总结与展望
选题背景
相关技术
仿真机侧数据交换模块
分析与设计
详细设计与
实现

## Slide 14
总结与展望
选题背景
相关技术
协议转换模块
分析与设计
详细设计与
实现

## Slide 15
总结与展望
选题背景
相关技术
协议转换模块
分析与设计
详细设计与
实现

## Slide 16
总结与展望
选题背景
相关技术
游戏引擎侧数据交换模块
分析与设计
详细设计与
实现

## Slide 17
总结与展望
选题背景
相关技术
游戏引擎侧数据交换模块
分析与设计
详细设计与
实现

## Slide 18
总结与展望
选题背景
相关技术
飞行控制模块
分析与设计
详细设计与
实现

## Slide 19
总结与展望
选题背景
相关技术
飞行控制模块
分析与设计
详细设计与
实现

## Slide 20
总结与展望
选题背景
相关技术
测试工作
分析与设计
测试用例 | 测试结果
原始数据包转换测试 | 测试通过
宝安机场起飞测试 | 测试通过
摄像机视角切换测试 | 测试通过
反馈信息转换测试 | 测试通过
实地FFS运行测试 | 测试通过
功能性测试
非功能性测试
项目 | 数值
运行时间 | 3612.015 s
总帧数 | 212748 Frame
平均帧率 | 58.9 FPS
最低帧率 | 48.6 FPS
最高帧率 | 60.8 FPS
1%Low | 28.1 FPS
详细设计与
实现

## Slide 21
选题背景
相关技术
分析与设计
总结与展望
工作总结
虚拟
仿真机
飞行控制
系统特点
数据交换子系统中，虚拟仿真机为核心部分，承担了使用原始数据包的仿真机与使用TCP协议的游戏引擎间沟通的工作。是视景系统能够运作的基础。
为实现高效率的数据交换，在虚拟仿真机与游戏引擎数据交换使用序列化高效的ProtoBuffer交换协议。为兼容仿真机，通过引擎侧统一的ProtoBuffer指令结构体屏蔽数据组织结构的差异。
利用数据对飞机运动进行控制是最基本的模拟需求，也是产生真实反馈数据的基础，实现了数据交换从仿真机到游戏引擎中被使用，再回到仿真机的全过程。
详细设计与
实现

## Slide 22
选题背景
相关技术
分析与设计
总结与展望
进口仿真机协议的解析极其繁琐，期待与国产 FFS 厂商通力合作。
视景系统距离训练模拟机的验收标准任重道远。
基于腾讯自研游戏引擎搭建，渲染效果及稳定性需逐步完善。
此视景系统基于腾讯自研游戏引擎搭建，这不仅迈出国产视景系统的一步，也是又一自研引擎成长的过程，当前综合渲染效果及稳定性肯定不及成熟的商业游戏引擎。随着该游戏引擎的逐步完善，整个视景系统的体验必然会越来越好。
工作展望
工作总结
总结与展望
详细设计与
实现

## Slide 23
感谢老师的指导！
2023年硕士毕业论文答辩
答辩人： | 陈氢
学号： | MF21320019
指导老师： | 冯桂焕副教授
答辩时间： | 2023.05.22